# ПАСПОРТ

песочно-фильтровальная установка

### Cobra CT-40 (MAGIC 400)

Порядок установки и эксплуатации.

Вы приобрели фильтрационную установку (фильтроблок) Соbra CT-40 и мы благодарим Вас за оказанное нам доверие. Речь идет о приборе надежном и высокопроизводительном. Прежде чем использовать фильтроблок ознакомьтесь с приведенными ниже техническими характеристиками, порядком сборки и эксплуатации.

I - ПРЕДИСЛОВИЕ

- а: КОМПЛЕКТАЦИЯ:

|  |  | Обозначение компонентов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Платформа |
| 2 | 1 | Клапан |
| 3 | 1 | Насос |
| 4 | 1 | Резервуар |
| 5 | 8 | Колосники |
| 6 | 1 | Уплотнение клапана |
| 7 | 1 | Коллектор |
| 8 | 1 | Хомут |
| 9 | 1 | Манометр |
| 10 | 1 | болта 8х30 - 2 шт. шайбы - 4 шт. гайки - 2 шт. |
| 11 | 2 | Хомут |
| 12 | 1 | Шланг ( 38 мм x 420 мм |
| 13 | 2 | Резьбовое соединение |

II – РАЗМЕЩЕНИЕ ФИЛЬТРОБЛОКА

Фильтроблок предпочтительно располагать не ближе 3,50 м от бассейна. Желательно разместить его ниже зеркала воды бассейна. По питанию от сети обязательно предусмотреть устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания 30мА. Эти требования соответствуют нормативам С15-100. Фильтроблок желательно располагать вблизи от входа в канализацию, которая необходима для операции промывки фильтроблока обратным током воды со сбросом ее в канализацию.

III - СБОРКА

1 - Зафиксируйте платформу (рисунок 1) на ровной и устойчивой поверхности.

2 - Зафиксируете насос на платформе при помощи 2 болтов  8 x 30 (рисунок 2).

3 - Установите резервуар фильтра на платформе. Пробка слива должна быть легкодоступна (рисунок 3).

4 - Установите коллектор в резервуаре. Закройте верхнее отверстие коллектора от попадания песка при засыпке (рисунок 4).

5 - Завинтите 8 колосников, не перетягивая (рисунок 5). Зафиксируйте коллектор небольшим количеством  песка. (Внимание, трубу коллектора установить так, чтобы на нее легко устанавливался 6-ти позиционный клапан).

6 - Заполнить с предосторожностью фильтр  песком, так, чтобы избежать попадания песка внутрь колосников.

- Количество песка: 50 кг

- Фракция песка: 0.6/1.25

Засыпав весь песок, снимите с верхнего отверстия коллектора ранее установленную защиту.

7 - Установить уплотнение клапана, клапан и манометр, (рисунок 7)

8   Установить  хомут, фиксирующий клапан на бочке фильтроблока.

Стянуть хомут двумя болтами, слегка постукивая по хомуту, осаживая его на горловине. Желательно чтобы зазоры между ушками хомута были одинаковыми (рисунок 8).

9 - Погрузить край шланга (длина 42 см) в теплую воду, чтобы он сделался мягче, натянуть его на соединение типа «ерш» входа клапана и выхода насоса и зафиксировать хомутами.

Внимание: Не повредите пластмассовые соединения! Это может привести к невозможности герметизации системы. При установке патрубка насоса не забудьте установить уплотнение.

10 – Подсоединить собранный фильтроблок к коммуникациям бассейна (рисунок 10).

IV - СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

A: ПОРЯДОК РАБОТЫ ФИЛЬТРА И КЛАПАНА:

положение: ФИЛЬТРАЦИЯ (FILTRATION)

Вода подается насосом в фильтр, проходя через песок сверху вниз, затем возвращается в бассейн.

положение: ПРОМЫВКА (LAVAGE)

Вода перемешивает песок, подаваясь снизу, через колосники и накопившаяся грязь сбрасывается в канализацию. О необходимости промывки судят по достижению стрелкой манометра красного сектора шкалы.

положение: ПРОМЫВКА КЛАПАНА (FILTRE-EVACUATION (on rincage)

В течение 30сек. промывается клапан, затем переключатель переводится в режим ФИЛЬТРАЦИЯ.

положение: ЦИРКУЛЯЦИЯ (CIRCULATION)

Вода, не попадая в фильтр, возвращается в бассейн.

положение: СЛИВ (EVACUATION)

Вода сливается из бассейна, минуя фильтр.

положение: ЗАКРЫТО (монтажное) (FERME)

Все каналы клапана заблокированы. (При этом положении переключателя клапана запрещается включать насос).

ВНИМАНИЕ:

Клапан переключается только при выключенном насосе, иначе возможно повреждение клапана, фильтра и насоса. Гарантия аннулируется!

B: РЕЖИМ РАБОТЫ ФИЛЬТРОБЛОКА:

В частном бассейне, минимальное время работы фильтроблока 6 часов/сутки. В зависимости от температуры воды рекомендованная продолжительность работы фильтроблока:

- до 140C - 6 часов в сутки.

- от 150С до 230C – 6 – 8  часов в день.

- более 230C – от 10 часов в день.

При увеличении числа купающихся и температуры необходимо увеличить время фильтрации.

C: ОЧИСТКА ФИЛЬТРА:

При первоначальном включении обязательно промойте фильтр, чтобы удалить излишек песка и возможные примеси. После этого можно включать режим фильтрации.

Давление увеличивается по мере загрязнения фильтра и грубого фильтра (сетка) насоса. Чтобы зафиксировать значение номинального давления, вращая диск манометра совместить голубую стрелку с черной. Увеличение давления соответствует степени загрязнения фильтра или грубого фильтра насоса.

Причины изменения давления:

1) Если давление фильтра ниже голубой стрелки, надо приступить к чистке грубого фильтра насоса:

- Выключить фильтроблок;

- Установить клапан в положение «закрыто» (FERME);

- Закрыть шаровые задвижки между забором воды из бассейна (скиммер) и входом насоса;

- Открыть фильтр грубой очистки;

- Вытащить корзину;

- Удалить все из корзины и промыть ее;

- Установить корзину на место;

- Закройте крышку, установив кольцо уплотнения;

- Установить клапана в положение «фильтрация» (FILTRATION);

- Открыть шаровые задвижки;

- Включить двигатель фильтроблока.

Не забывайте промывать фильтр не реже одного раза в неделю.

2) Если давление фильтра выше зеленой зоны, надо приступить к промывке фильтра:

- Выключить фильтроблок;

- Проверить грубый фильтр при необходимости очистить;

- Установить переключатель клапана в положение «промывка» (LAVAGE);

- Открыть шаровую задвижку (если имеется)  «канализация»;

- Включить фильтроблок;

- Наблюдать за смотровым стаканом, промывку закончить при исчезновении мутности  в воде стакана;

- Выключить фильтроблок;

- Установить клапан в режиме «промывка клапана» (FILTRE-EVACUATION)

- Включить фильтроблок на 30-60 сек., чтобы промыть клапан и стабилизировать песок;

- Выключить фильтроблок;

- Установить клапан в режим «фильтрация» (FILTRATION)

- Включить фильтроблок

После промывки черная стрелка должна вернуться в нормальное положение, т.е. совместиться с голубой стрелкой.

Если после промывки (промывок) фильтроблока показания манометра не нормализуются, проверьте инсталляцию бассейна.

#### V – ПОДГОТОВКА БАССЕЙНА К ЗИМОВКЕ

- Сделать длительную промывку;

- Очистить воду бассейна;

- Выключить фильтроблок;

- Установить клапан в режим «слив» (EVACUATION);

- Включить фильтроблок;

- Снизить уровень воды в бассейне на 30 см.;

- Отключить фильтроблок;

- Отсоединить магистрали от фильтроблока;

- Слить воду из насоса и бочки, открутив дренажные пробки;

- заглушить отверстия клапана и насоса;

- DISJONCTER в начале линии;

- Отключить от источника электроэнергии;

- разместить фильтроблок в сухом месте.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи!

Дата продажи:						«______» __________________ 2012 г.

М.П.

тел. (495) 725-04-24

# Text boxes

В канализацию