ХЛОРНЫЕ СИСТЕМЫ дозирования и контроля «Etatron» (Италия)

POOL GUARD 1 (pH, Rx) PANEL

Автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровней PH/RX

(RedoX- окислительно-восстановительный потенциал) для плавательных бассейнов, объемом до 500м3.

Станция дозирования управляется по датчику потока жидкости (входит в комплект), при отсутствии потока переходит в режим ожидания (Stand By).

Технические характеристики:

- в основе системы дозирующие насосы DLX PH/MBB со встроенными контроллерами

pH/Rx  на выбор;

- сигнализация по времени беспрерывного дозирования, с последующим отключением дозирующих насосов;

- задержка дозирования при включении системы;

- сигнализация датчика уровня (датчика потока);

- настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям реагентов (MIN/MAX);

- режимы дозирования: постоянный on/off и пропорциональный prop;

- установка гистерезиса;

- производительность насосов 5л/час/7бар;

- диапазоны измерений: (0-14)pH; (-1000- +1400mV)Rx;

- класс защиты насосов – IP65;

- поддержка датчиков потока и уровня реагента.

Конфигурация системы дозирования (Basic) – упрощенные настройки меню.

Система дозирования Pool Guard 1 pH/Rx поставляется смонтированной на пластиковой панели  размерами 450х600х8мм, в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке.

Основные преимущества: упрощенная процедура программирования и калибровки насосов, взаимозаменяемость дозирующих насосов, простая эксплуатация и легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания.

POOL GUARD 3 (pH, Cl) SCLO 3 HYCHLOR  PANEL

Автоматическая система пропорционального дозирования и контроля уровней PH/CL

(концентрация свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов, объемом до 500м3.

Станция дозирования управляется по датчику потока жидкости (входит в комплект), при отсутствии потока переходит в режим ожидания (Stand By).

Технические характеристики:

- в основе системы дозирующие насосы DLX PH-RX-CL/MB со встроенными контроллерами pH/Rx/Cl  на выбор и проточный амперометрический датчик свободного хлора SCLO 3 HYCHLOR;

- сигнализация по времени беспрерывного дозирования, с последующим отключением дозирующих насосов;

- задержка дозирования при включении системы;

- сигнализация датчика уровня (датчика потока);

- настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям реагентов pH/Cl (MIN/MAX);

- режимы дозирования: постоянный on/off и пропорциональный prop;

- точная настройка пропорционального режима;

- блокировка произведенных настроек по паролю;

- выбор меню Basic/Full;

- установка гистерезиса;

- производительность насосов 5л/час/7бар;

- диапазоны измерений: (0-14)pH; (0-2ppm)Cl (мг/л);

- класс защиты насосов – IP65;

- поддержка датчиков потока и уровня реагента.

Конфигурация системы дозирования  – SCLO 3 HYCHLOR c амперометрическим датчиком свободного хлора (неорганический хлор).

Основные преимущества: упрощенная процедура программирования и калибровки насосов, взаимозаменяемость дозирующих насосов, простая эксплуатация и легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания.

Система дозирования Pool Guard 3 pH/Cl поставляется смонтированной на пластиковой панели  размерами 450х600х8мм, в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке.

POOL GUARD 7 (pH, Cl, T) SONDA CL PANEL

Автоматическая система дозирования и контроля уровней PH/CL/T

(концентрация свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов, объемом до 2000м3.

Станция дозирования управляется по датчику потока жидкости (входит в комплект), при отсутствии потока переходит в режим ожидания (Stand By).

Технические характеристики:

- в основе системы – анализатор жидкости нового поколения AG SELECT-B2, с двумя независимыми параметрами  pH/Cl, с универсальным входным напряжением сети 90-260в;

-пропорциональные дозирующие насосы серии DLX и проточный потенциостатический датчик свободного хлора SONDA CL (органический/неорганический хлор)

- задержка дозирования при включении системы;

- сигнализация датчика уровня (датчика потока);

- настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям реагентов pH/Cl (MIN/MAX);

- режимы дозирования: пропорциональный prop;

- поддержка датчика температуры РТ 100;

- автоматическая температурная компенсация рН;

- производительность насосов: PH- 5л/ч; CL-15л/ч;

- диапазоны измерений: (0-14)pH; (0-2(20)ppm)Cl (мг/л); 0-100град.С

- класс защиты анализатора жидкости и насосов – IP65;

- разрешение дисплея: 0,01 рН; 0,01 ppm; 0,1 град.С;

- два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) на каждый измеряемый параметр;

- два независимых выхода 4-20mA на каждую Точку Уставки;

- электронные часы (время, дата), таймер;

- два программируемых выхода ON/OFF (бесконтактное реле)

для подключения насоса для дозирования флокулянта или установки «шокового» хлорирования по таймеру;

- выход ON/OFF (бесконтактное реле) аварийной сигнализации;

- электронная блокировка произведенных настроек;

- встроенный электронный журнал учета изменения измеряемых параметров (опция);

- выход RS 232 (RS 485 через адаптер-опция) для ПК;

- ПО для управления через ПК (опция);

- легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания.

Конфигурация системы дозирования  – SONDA CL  c потенциостатическим датчиком свободного хлора SONDA CL (органический/неорганический хлор).

Система дозирования Pool Guard 7 pH/Cl/T поставляется смонтированной на пластиковой панели  размерами 900х600х8мм, в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке.

*- комплектация системы дозирования не может быть изменена

POOL TOP GUARD (PH/RX/CL/T) PANEL (SONDA CL)

Профессиональная автоматическая система дозирования и контроля уровней PH/RX/CL/T (концентрация свободного хлора в воде) для плавательных бассейнов, объемом до 2000м3.

Станция дозирования управляется по датчику потока жидкости (входит в комплект), при отсутствии потока переходит в режим ожидания (Stand By).

Технические характеристики:

- в основе системы – анализатор жидкости нового поколения AG SELECT-B3, с тремя независимыми параметрами  pH/Rx/Cl, с универсальным входным напряжением сети 90-260в;

-пропорциональные дозирующие насосы серии DLX и проточный потенциостатический датчик свободного хлора SONDA CL (органический/неорганический хлор)

- задержка дозирования при включении системы;

- сигнализация датчика уровня (датчика потока);

- настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям реагентов pH/Rx/Cl (MIN/MAX);

- режимы дозирования: пропорциональный prop;

- поддержка датчика температуры РТ 100;

- автоматическая температурная компенсация рН;

- производительность насосов: PH- 5л/ч; CL-15л/ч;

- диапазоны измерений: (0-14)pH; -1000- +1400mV; (0-2(20)ppm)Cl (мг/л); 0-100град.С;

- класс защиты анализатора жидкости и насосов – IP65;

- разрешение дисплея: 0,01 рН; 1mV; 0,01 ppm; 0,1 град.С;

- два независимых выхода ON/OFF (бесконтактное реле) на каждый измеряемый параметр;

- два независимых выхода 4-20mA на каждую Точку Уставки;

- электронные часы (время, дата), таймер;

-  три программируемых выхода ON/OFF (бесконтактное реле)

для подключения насоса для дозирования флокулянта или установки «шокового» хлорирования по таймеру;

- выход ON/OFF (бесконтактное реле) аварийной сигнализации;

- электронная блокировка произведенных настроек;

- встроенный электронный журнал учета изменения измеряемых параметров (опция);

- выход RS 232 (RS 485 через адаптер-опция) для ПК;

- ПО для управления через ПК (опция);

- легкодоступная проточная обвязка для проведения сервисного обслуживания.

Конфигурация системы дозирования  – SONDA CL  c потенциостатическим датчиком свободного хлора SONDA CL (органический/неорганический хлор).

Система дозирования Pool Top Guard  pH/Rx/Cl/T поставляется смонтированной на пластиковой панели  размерами 900х600х8мм, в полном комплекте, готовом к монтажу и пуско-наладке.

*- комплектация системы дозирования не может быть изменена

PH CONTROL 1 (без панели с возможностью изменения комплектации)

Автоматическая станция пропорционального дозирования и контроля уровня РН для плавательных бассейнов, систем водоподготовки и очистки воды.

Технические характеристики:

- в основе системы дозирующие насосы DLX PH-RX/MBB со встроенными контроллерами pH/Rx/Cl  на выбор;

- сигнализация по времени беспрерывного дозирования, с последующим отключением дозирующих насосов;

- задержка дозирования при включении системы;

- сигнализация датчика уровня (датчика потока);

- настройка аварийной сигнализации по предельным концентрациям уровня РН (MIN/MAX);

- режимы дозирования: постоянный on/off и пропорциональный prop;

- установка гистерезиса;

- производительность насосов 5л/час/7бар;

- диапазоны измерений: (0-14)pH; (-1000- +1400mV)Rx;

- ручная температурная компенсация;

- направление дозирования: вниз –кислота, вверх – щелочь;

- поддержка датчиков потока и уровня реагента.

- класс защиты насосов – IP65;

Конфигурация системы дозирования:

- STD -  управление станции по «питанию»

- PRO – управление станции по датчику потока, автоматическая температурная компенсация рН, расширенные настройки меню

МЕМБРАННЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ

DLX /DLXB

Технические характеристики:

- насос с микропроцессорным управлением;

- 3-х строчный цифровой дисплей;

- ручная регулировка производительности 0-100%;

- кнопка старт/стоп;

- режим дозирования: постоянный ON/OFF и HRS расширенный;

- электронный интерфейс HRS для изменения max производительности насоса (л/ч) в соответствии с противодавлением в системе;

- поддержка датчиков выходного потока и уровня (датчики в комплект не входят);

- размеры DLX –   190 х 120 х 150мм;

- размеры DLXB – 221 х 127 х 192мм.

Насос DLX                                                           Насос  DLXB