LABEL BLEU PROCOPI

пособия по уходу за водой

Семейный бассейн

- Самовсасывающий насос с префильтром

- 6-ти позиционный клапан

- Бустерный насос для автоматического «пылесоса»

- Скиммер для водозабора

- Донный слив с двойной функцией:

- пропускная способность 9 м³/ч

- опорожнение бассейна

5а. Донный слив для отсека автоматического покрытия

6. Возвратная форсунка с пропускной способностью 6 м³/ч

7. Прожектор низкого напряжения (300 Вт-12 В)

8. Разветвительная коробка

9. Устройство противотока

10. Подключение для пылесоса

11. Блок управления

12. Нагреватель

13. Регулятор уровня воды

14. Автоматическое покрытие

15. Спа

16. Автоматический «пылесос» с бустерным насосом

17. Лестница

Содержание

- Объем вашего бассейна

- Основные виды загрязнений

- 4 шага по уходу за водой

- Запуск бассейна

- AQUALITH CONCEPT – уход за водой в бассейне

- Номенклатура продукции Label Bleu

- регулирование уровня pH

- шоковая дезинфекция хлором

- хлоринация длительного действия

- дезинфекция бромом

- шоковая дезинфекция активным кислородом

- контроль над водорослями

- Флокулянты для песочных фильтров

- Анализ воды

- Очистители

- Подготовка к зиме

- Полезные советы

Уровень воды в Вашем бассейне

Воду в бассейне необходимо регулярно проверять на предмет загрязнения, в случае загрязнения воды применять специальные препараты по уходу за водой в бассейне. Наши препараты (продукты) по уходу за водой в бассейне при правильном использовании и дозировке гарантируют, что вода  в бассейне всегда будет чистой и прозрачной.

Обработка воды вашего бассейна будет эффективна в том случае, если вы точно знаете объем воды в вашем бассейне.

Как определить объем воды в бассейне?

- Определите среднюю глубину

( мах глубина + min глубина)/2 = средняя глубина

- Определите объем (уровень) воды

Прямоугольный или квадратный бассейн

длина			       ширина		      ср. глубина                     объем воды м³

Овальный бассейн

длина			       ширина		      ср. глубина                     объем воды м³

Круглый бассейн

диаметр			        диаметр                        ср. глубина                      объем воды м³

Основные виды загрязнения

| Органические | Микроорганизмы | Кальций |
| --- | --- | --- |
| Купальщик Пот Моча Слюна Слизистая секреция Частицы кожи Перхоть Жир Косметические продукты | Купальщик Бактерии Грибок Вирусы Окружающая среда Споры морских водорослей | Водоснабжение По крайней мере две трети воды во Франции, Щвейцарии и Бельгии содержит кальций Поскольку вода является идеальным растворителем, она содержит много растворенных органических веществ и в основном соли кальция - осадки, которые вызывают мутность воды и образуют известковый налет на стенках бассейна. Изменение температуры, рН воды и атмосферного давления изменяет баланс воды и может спровоцировать выпадение осадков в бассейне. Кальций, содержащийся в в воде бассейна оказывает воздействие на образование водорослей, что влечет помутнение воды. |
| Природа Трава Листья Земля Пыль Пыльца Споры морских водорослей | Природа Грибок Вода Микроорганизмы не должны содержаться в воде |  |
| Окружающая среда Сажа Кислотный дождь Жир Масло (нефть) | Микроорганизмы делятся на 2 группы: Окружающей среды: морские водоросли, грибок и бактерии не опасные для купальщика Патогенные бактерии, опасные для купальщика |  |
| Водоснабжение Споры морских водорослей Растворимые органические вещества |  |  |
| Органические вещества являются пищей для микроорганизмов |  |  |

При температуре воды от 20º  до 30º ( с содержанием органических веществ и маленьким содержанием кальция) увеличивает количество микроорганизмов ОПАСНОСТЬ

Проведение регулярной дезинфекции бассейна

поможет справиться с этой проблемой.

4 ШАГА по уходу за водой в бассейне.

Качество воды в значительной степени зависит от уровня рН и дезинфицирующих средств, содержания хлора.

Значение рН должно быть между 7.2 и 7.4 и хлора между 1 и 2 стр. / мг/л*

Вода должна быть чистой и свободной и не содержать бактерии

Для достижения оптимального результата  в профессиональном уходе за водой соблюдайте следующее:

1-ШАГ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ pH

Уровень pH должен быть между 7.2 и 7.4.

Показатели pH – предпосылка для дезинфекции воды

- оказывает влияние на эффективность используемых препаратов по уходу за водой в бассейне

- Оказывает влияние на здоровье купальщиков

Риски:

- Известковый налет на стенках бассейна;

- Помутнение воды

- Раздражение глаз и кожи

- Ухудшается качество дезинфекции

- Увеличение расходов воды (избыточное использование продуктов)

Идеальный уровень pH

Риски:

- Коррозия бассейна и оборудования

- Дискомфорт купальщика (раздражение глаз и слизистой              оболочки, неприятные запах)

- Увеличение расходов на дезинфекцию воды (избыточное использование продуктов)

Уровень pH необходимо проверять

как минимум 1 раз в

неделю при помощи тестеров

и при необходимости регулировать

2-ШАГ: ДЕЗИНФЕКЦИЯ/ХЛОРИНАЦИЯ ВОДЫ

Содержание хлора  должно быть от 1 до 2 ppm  (мг/л)

Для защиты Ваших друзей, семьи и личной защиты вода не должна содержать бактерии.

Дезинфекция необходима для:

- уничтожение микроорганизмов, таких как бактерии, вирусы, грибок

- устранения органических веществ путем окисления

Средняя температура                        Идеально                      Высокая температура

Несколько купальщиков				        Много купальщиков

3-ШАГ: КОНТРОЛЬ НАД ВОДОРОСЛЯМИ

Водоросли – растительные организмы, способные быстро размножаться, особенно при высокой температуре.

Мы рекомендуем использовать Puraqua,  Aquapur или Puratop еженедельно для предотвращения «цветения воды» (позеленения)  при высоких температурах и ненастной погоде.

4-ШАГ: ФЛОКУЛЯЦИЯ

Флокуляция  это соединение частичек между собой, как   формирование крупных, способных к  отсеиванию флоков. Флокуляция улучшает эффективность песочной фильтрации.  Выполните промывку фильтра после процедуры флокуляции.

Открытие вашего бассейна

БАССЕЙН ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА НАПОЛНЕН ВОДОЙ, ОСОБЕННО ЗИМОЙ

- Закройте клапана слива на насосе и фильтре
2.    Уберите зимнее покрытие 
3.    Уберите плавающие поплавки и снимите защиту со скиммеров и форсунок
4.    Вставьте в скиммер корзинку
5.    Наполните бассейн водой так, чтобы уровень воды был до середины скиммерного отверстия
6.    Заполните префильтр насоса водой. Вставьте корзинку в префильтр и закройте префильтр. Тщательно очистите и смажьте жиром (маслом) место контакта крышки и прокладку
7.    Запустите насос в ручном режиме. Запуск системы фильтрации может занять несколько минут. Если насос плохо  запускается проверьте, что:
- префильтр насоса полностью наполнен водой
- крышка префильтра завинчена с плотно чтобы не допускать попадания внутрь воздуха
- прокладка под крышкой префильтра насоса хорошо очищена и плотно прилегает
- вентили открыты (против часовой стрелки)
- скиммера и форсунки возврата открыты
8. Используйте тестер для определения значения рН. При необходимости установите оптимальное значение
9. Выполните шоковое хлорирование используя Aquachoc и Aqualith через скиммер. (Соблюдайте дозацию в соответствии с продуктом).
10. Используйте Puraqua/Aquapur или Aquaclar для обработки воды как превентивная защита от возникновения водорослей (при наличии водорослей, вода становиться зеленой и лайнер становиться скользким) (дозировать согласно инструкции на упаковке)
11. Добавьте необходимого кол-ва Aqualent, Aquabloc, Р20 таблетки через скиммер. (дозировать согласно инструкции на упаковке)
12. Положите пакетик Aquafix в скиммер (один пакетик на 50м³)
13. Выполните продолжительную фильтрацию до тех пор, пока вода не станет прозрачной.
14. Используйте подводный пылесос для очистки дна бассейна и соберите листья сачком (если таковы имеются).
Не фильтруйте бассейн до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ БАССЕЙНА

ГАРАНТИЯ ПРОЗРАЧНОЙ ВОДЫ БЕЗ МИКРОБОВ

Вода в бассейне - идеальная среда для появления микро организмов : водорослей, бактерий, грибков и т.д.

Тепло, сырость и свет для многих из микро организмов являются  отличными условиями для размножения. К счастью для купающихся, только малая часть является болезнетворной и заразной. Поэтому, очень важно вовремя избавляться от микро организмов, т.е проводить дезинфекцию.

Мы различаем 4 метода дезинфекции регулярно используемых в бассейной практике.

КАССИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ МЕТОДОМ ХЛОРИРОВАНИЯ

Хлор не является просто дезинфицирующим средством, посредством окисления, он уничтожает загрязняющие органические частицы не поддающиеся фильтрации. Эти частицы привносятся в бассейн купающимися и служат отличной пищей для бактерий и грибков.

ХЛОРАЦИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Стабилизированный хлор в таблетках и блоках

Постоянная дезинфекция может осуществляться с помощью медленно растворимого хлора

Label Bleu гарантирует вам высокую концентрацию активного хлора и полную, без осадков, растворимость.

ШОКОВОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ

Хлор в таблетках и гранулах

ДЕЗИНФЕКЦИЯ БРОМОМ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ

Ультрафиолетовое облучение (УФ) широко применяется и является надежным, экологически чистым способом дезинфекции воды. УФ излучение разрушает ДНК микроорганизмов, например, бактерий или вирусов. Оно очень близко по сути к солнечным лучам, едиственное различие – это частота волн.

Для эффективной обработки воды в бассейне, УФ облучение необходимо дополнить бромом (Bromilong) или активным кислородом (Duosoft)

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

- Точность и экономичность дозировки

- Комфорт и безопасность

- Дозировка в соответствии потребностям и пользованию бассейном

- В случае длительного отсутствия вода остаётся чистой

LABEL BLEU – предлагает ассортимент высококачественных дозировочных станций

БОРЬБА С ВОДОРОСЛЯМИ

Водоросли – это растительные микро организмы, вырабатывающие органические субстанции которые служать пищей для бактерий и грибков. Существует огромное количество (около 10 000) видов водорослей различных форм и цветов : зелёных, коричневых и тд.

Размножение осуществляется посредством спор перемещаемых по воздуху и оказывающихся в воде бассейна. Наличие дизенфицирующего средства задерживает начало их размножения, но, со временем, водоросли становятся всё более « выносливыми ». Размножение усиливается в жаркую погоду, особенно перед грозой, при большом посещении бассейна, при не очень эффективной фильтрации или недостатка дизенфицирующих средств.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Поддерживать pH между 7.2 et 7.4, следить за фильтрацией, добавлять регулярно альгициды Puraqua, Aquapur, Puratop уничтожающие водоросли в зародыше.

УНИЧТОЖАЮЩИЕ ВОДОРОСЛИ СРЕДСТВА

Применяются когда вода становится мутной, затем зелёной. Почистить щёткой стены и дно бассейна, затем применить шоковую обработку.

ФЛОКУЛЯНТЫ ДЛЯ ПЕСОЧНЫХ ФИЛЬТРОВ

Коагуляция и флокуляция являются методами очистки, которые используют химические элементы, чтобы эффективно «склеить» мелкие частички вместе, так чтобы они осели в воде или прилипли к песку в фильтре. Методом обратной промывки их затем отправляют в канализацию.

Песочный фильтр не сможет задержать мельчайшие частицы, они по прежнему остаются в воде, что может привести к помутнению.

АНАЛИЗ ВОДЫ

Наблюдение за нижеописанными параметрами, составляет базу водоподготовки

Это необходимое условие для комфорта купающихся и эффективности используемых средств обработки воды.

Напомним, что вода должна быть сбалансированна между  следующими элементами :

pH, щёлочность (ТАС) и жёсткость (ТН). Баланс между этими 3 элементами определяется физико-химическим анализом с помощью диограммы Тэйлора (желательно специалистом)

РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ pH (должен быть между 7.2-7.4)

РЕГУЛИРОВАНИЕ  ЖЁСТКОСТИ - ТН

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЩЁЛОЧНОСТИ ТАС

ХЛОР

Концентрация хлора в частном бассейне должна быть :

- Хлор не стабилизированный от 0,5-1 мг/л  свободного хлора

- Хлор стабилизированный от 2 до 3 мг/л  свободного хлора

БРОМ

Идеальная концентрация брома от 1 до 3 мг/л.

ЦИАНУРОВАЯ КИСЛОТА (СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО)

Стабилизированный хлор привносит в бассейн циануровую кислоту. Она даёт положительный эффект если концентрация не превышает 75мг/л. Выше этой нормы циануровая кислота уменьшает эффективность действия хлора. Для уменьшения её концентрации необходимо слить немного воду и добавить свежей.

ОЧИСТИТЕЛИ

КОНСЕРВАЦИЯ БАССЕЙНА НА ЗИМУ

Когда купальный сезон закончен, необходимо подготовить бассейн и оборудование для бассейна к консервации на зиму.

1.    Тщательно очистите бассейн подводным пылесосом и используйте сачок для сбора листьев и др.    мусора для предотвращения закупорки труб и засорения префильтра насоса.
2.    Выполните продолжительную (несколько минут) промывку фильтра перед выключением системы фильтрации. Используйте Aquafiltre для очистки песка.
3.    Выполните суперхлоринацию воды в бассейне (шоковая обработка) используя быстрорастворимый Aqualith. Включите фильтрацию на 48 часов перед консервацией на зиму.
4.    Закройте клапана на всасывание насоса и на возвратные форсунки (между нагревателем, установленным байпасом)
5.    Выньте корзинку со скиммера. Используйте антизамерзающее вещество для защиты скиммера.
6.     Если насос стоит на дне технического короба и фильтр находиться ниже уровня воды бассейна откройте  клапана (см п. 4) для удаления воды из системы слива. Не забудьте закрыть скиммер в месте соединения скиммера с трубой, а также форсунки используя 1''1/2 переход с наружной резьбой.
7.    Откройте заглушку на фильтре и насосе для опорожнения.
8.    Смажьте все винтики и металлические части для предотвращения коррозии
9.    Выключите подачу эл/энергии контрольной панели или отключите насос.
10.  Соберите и храните аксессуары (лестницы, трамплины и т.д.) в сухом месте.
11.   Поднимите уровень воды в бассейне как можно выше (до самого верха отверстия скиммера)
12.   Добавьте Puriver или Aquahiver в разные места бассейна в след кол-ве:
3 л на 90м³ для сопротивляемости до -20 º С, 4л до – 30 º С и 5л свыше – 30 º С.
13.   Закройте бассейн зимним покрытием. Избегайте наличия большого кол-ва воды на покрытии
14.   Проверяйте материал время от времени весь зимний период.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА | УТСРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1) Измененный цвет воды, но вода прозрачная | Содержание солей металлов: - железо или марганец, если вода коричневого или черного цвета, - медь, если вода зеленая | Скорректировать уровень pH от 7.2 до 7.4. Поместить Aquafix непосредственно в скиммер. Выполнить продолжительную фильтрацию. Повторить при засорении фильтра и при обратной промывке фильтра. |
| 2) Измененный цвет воды, вода мутная | 1) см. п. 1 2) Если воды мутная и зеленая это может связано с образованием водорослей. | 1)см. п. 1, если необходимо 2) Проверить уровень pH. Провести шоковое хлорирование при помощи Aqualith или Aquachoc. Поместить Aquafix непосредственно в скиммер. Не выключать фильтр, до полного исчезновения загрязнений. |
| 3) Вода мутная и белая | 1) Повышенное значение рН - выше 7,8. 2) Большое количество флокулянта. 3) Песочный фильтр неэффективно работает. Старый песок и кальций в воде причина уплотнения песка в фильтре, вода в бассейне не фильтруется. 4) Фильтр с пористой D.E. | 1) Снизить уровень рН до 7,2 - 7,4. 2) Остановить фильтр. 3) Использовать Aquafiltre, положить во внутрь фильтра. Если необходимо сменить песок в фильтре. 4) Проверьте пластины |
| 4) Зеленые пятна на стенках бассейна, зеленая вода и зеленая скользкая поверхность. | Признаки появления водорослей | Отрегулировать значение рН до 7,2 - 7,4. Положить AQUAFIX в скиммер. Провести ударное хлорирование при помощи Aqualith или Aquachoc. Добавить Puraqua или Aquapur в воду бассейна. |
| 5) Черные пятна на стенках бассейна | 1) Признаки появления водорослей 2) Результат реакции сероводорода с ионами металлов (медь, марганец). вызванные микроорганизмами в воде | 1) См. п. 4) 2) Используйте Aqualith для шоковой терапии 10 мг/л Добавить 40 мл Ferafloc на 50 м³. |
| 6) Невозможно поддерживать нужный уровень хлора | 1) Недостаточно или слишком много стабилизатора. 2) Фильтр работает неэффективно. Времени для фильтрации недостаточно. 3) Дозировка хлора не соблюдалась. | 1) Отрегулируйте уровень стабилизатора хлора: - минимум 30 мл/г - максимум 75 мг/л 2) Отрегулируйте фильтрацию. 3) Используйте Aqualith или Aquachoc для проведения шокового хлорирования. |
| 7) Раздражение кожи и глаз, неприятный запах. | 1) Повышенное значение рН 2) Очень высокое содержание хлорамина | 1) Скорректировать значение рН 2) Используйте Aqualith или Aquachock для шокового хлорирования. |
| 8) Нестабильный уровень рН в большей степени на низком уровне. | Вода в бассейне содержит несколько минералов. Слишком низкая T.A.C. * | Добавить Aquatac в воду |
| 9) Высокий уровень рН, продолжает расти | 1) Слишком высокая TAC *. 2) Повышенная щелочность воды | 1) Используйте Aquaminus. 2) Вместо Aqualent используйте таблетки Aquabloc |
| 10) Кальциевидный осадок | Жесткая вода, даже очень, выше 35 °. | Используйте Aquaminus для корректировки рН. Добавьте Aquacal для предотвращения выпадения кальциевого осадка. |

# Text boxes

AQUAPLUS

Aquaplus  применяется для повышения pH если он ниже 7.2.

Высыпать непосредственно в воду бассейна, убедится, что продукт хорошо растворяется в воде.

Дозировка: 10 г/м³ для повышения  pH на 0,1 единицы

Мы рекомендуем Вам использовать жидкий AQUAPLUS, если у вас есть автоматическая система регулирования.

AQUAMINUS

Aquaplus  применяется для снижения  pH если он выше 7.4.

Высыпать гранулы непосредственно в воду бассейна, убедится что продукт хорошо растворяется в воде.

Дозировка: от 10 до 40 г/м³ для понижения pH на 0,1 единицы.

Мы рекомендуем Вам использовать жидкий AQUAMINUS, если у вас есть автоматическая система регулирования.

AQUATAC

Aquatac  применяется для увеличения щелочности и стабилизации  pH. Плохо отрегулированный ТАС вызывает большие перепады рН и помутнение воды.

Дозировка: 17 г/м³ для повышения щелочности на 1º

PURATOP

Альгицид длительного действия

- Улучшенная флокуляция органических субстанций, исходящих от купающихся.

- Предотвращение образование накипи и пятен ржавчины

- Уменьшение расхода обеззараживающих средств

AQUACHOC G60 – Стабилизированный хлор

Гранулы хлора  на основе дихлоризоцианурата натрия
используется для запуска бассейна и осуществления шоковой терапии (хлорирования). 
Содержит циануровую кислоту (стабилизатор). 
Необходимо разбавлять  в ведре. 
Дозировка: 
Для запуска бассейна         0,75 кг на 50 м³
Еженедельной обработки     0,5 кг на 50 м³

AQUACHOC 20 - Стабилизированный хлор

Быстро растворимые таблетки хлора  на основе трихлорциануровой кислоты.
Используется для запуска бассейна и осуществления шоковой терапии (хлорирования). 
Содержит циануровую кислоту (стабилизатор). 
Нельзя бросать таблетки непосредственно в воду бассейна, класть только во внутрь скиммера

Дозировка: 
Для запуска бассейна         10 таблеток на 10 м³
Еженедельной обработки    5 таблеток на 10 м³

AQUACLORIT

ГИПОХЛОРИТ КАЛЬЦИЯ

Гранулы хлора (65% активного) на основе гипохлорита кальция. Настоятельно рекомендуем  для несоленой воды. Продукт предназначен для запуска бассейна и осуществления шоковой терапии. Не содержит циануровый кислоты (стабилизатор). 
Не следует добавлять непосредственно в воду бассейна, поместить во внутрь скиммера. 
Дозировка:  Добавить в воду в бассейне     70 г на 10 м³ 
Шоковая терапия                      150 г на 10 м³

AQUALENT 90

Медленно растворимые таблетки  хлора на базе трихлорциануровой кислоты

Не следует добавлять непосредственно в воду бассейна, поместить во внутрь скиммера.

Дозировка: Используйте 1 таблетку еженедельно на 30 м³

AQUABLOC 500 – очень медленное действие

Стабилизирующие блоки хлора медленного действия на базе трихлорциануровой кислоты.

Не следует добавлять непосредственно в воду бассейна, поместить во внутрь скиммера.

Дозировка: 1 блок на 40 м³  каждые 2 недели

EURO 8S

ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОДОЙ НА 8 НЕДЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА “Euro 8S”

* 8 недель предварительно дозированного многофункционального средства

* Использование всего лишь 1 раз в 2 недели

* Дозы расчитаны для бассейнов емкостью от 20 до 80 М3 воды

* 6 функций : - быстрорастворимый хлор, медленно растворимый хлор, непенящийся альгицид, флокулянт, смягчитель воды, cтабилизатор pH

Обезараживающие картриджи

- 1 быстрорастворимая таблетка хлора (шоковая обработка)

- 1 медленно растворимая таблетка хлора

- 1 картридж каждые 2 недели на 20/30 М3

- 2 картриджа каждые 2 недели на 30/60 и 60/90 М3

- Таблетки предварительно дозированны в зависимости от объёма воды

Жидкие средства, емкостью 5 Л со шкалой

* Непенящийся альгицид / бактерицид, * Флокулянт, * Смягчитель воды, * Дисперсионное средство для кальция,* Буферный раствор PH.

* Ёмкость содержит жидкость в 4 предварительно дозированных частях (отметки шкалы). Каждая доза расчитана на 2 недели концентрированного ухода в зависимости от объёма воды.

AQUASTAB

Стабилизатор для регулирования и  уменьшения расхода хлора. 
Применяется преимущественно в 2х случаях :

- С Aquachlorit или жидким хлором

- В сочетании с системой электролиза соли.

Добавлять непосредственно  в воду в бассейна. 
Дозировка:  Добавлении в воду    Добавить 300 г на 10 м³  , предпочтительно в начале купального сезона. 
Ежемесячно  проверять и корректировать концентрацию, если необходимо.

BROMILONG

Бром – галоген, который является прекрасным дезинфицирующим средством. Это эффективная защита от бактерий, вирусов, грибка. Избавляет воду от существующих частиц грязи  через окисление. Бром вреден для никоторых типов ПВХ, поэтому его не применяют для обезораживания в СПА.

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- вода в бассейне не имеет запаха

- не раздражает кожу и глаза

- эффективен при высоком рН и повышенной температуре

- рекомендуется для внутренних бассейнов

- лёгок в использовании и прост благодаря полуавтоматической дозировке

Для достижения оптимальной дезинфекции, используйте дозатор для таблеток брома. 
Дозировка: Следуйте инструкции по использованию указанной на этикетке продукта.

OXIBROM – шоковая дезинфекция. Он быстро уничтожает нечистоты и восстанавливает потреблённый бром. В случае использовании с хлором, Оксибром уменьшает раздражение слизистой оболочки глаз и уничтожает запах хлора разрушая хлорамины.

DUOSOFT

Альтернативный вариант традиционным средствам дезинфекции. Очень  эффективный окислитель для удаление частиц грязи и водорослей.  Прельшает пользователей бассейнов следующими преимуществами :

- Прозрачная вода без запаха

- Очень мягкая вода приятная для глаз и волос

- Автоматическая обработка благодаря специальной дозировочной станции

Duosoft – это 2 взаимодополняющих компонента :

- Активный кислород – сильное обеззараживающее и окисляющие средство медленного действия

- Альгицид –  активирующее средство которое продлевает и усиливает действие кислорода способствуя уничтожению водорослей.

PURAQUA

Не пенится, двойного действия

Эффективный альгицид для контроля и уничтожения водорослей. Флокулянт и поглотитель кальция. 
Дозировка: Добавить непосредственно в воду бассейна       1 литр на 100 м³ . Обработка 1 раз в неделю       0,5 литров на 100 м³

AQUAPUR

Альгицид с небольшим образованием пены для контроля и уничтожения водорослей.

Добавить непосредственно в воду бассейна 1,5 литра на 100 м³ 
Обработка 1 раз в неделю 1 литр на 100 м³

AQUALIGNE ACIDE

Для жесткой воды. 
Щелочной очиститель избирательного действия для ватерлинии. 
Для удаления частиц грязи и следов жира с ватерлинии. 
Использовать губку для нанесения на поверхность. 
Использовать защитные перчатки

AQUALIGNE GEL

Для бассейнов с пресной водой. 
Щелочной очиститель избирательного действия для ватерлинии. 
Для удаления частиц грязи и следы жира с ватерлинии. 
Использовать губку для нанесения на поверхность. 
Использовать защитные перчатки

COVERNET

Специальный очиститель для автоматических и мягких покрытий.

Растворяет и удаляет загрязнения.

Эффективный анти-грибковый препарат обеспечивает защиту от плесени. Дозировка: 
Развести 1 литр в 5 - 10 литрах воды. 
Используйте лейку для нанесения раствора на поверхность с последующей очисткой щеткой. Прополоскать, после использования.

AQUAFILTRE

Средство для очистки фильтра и удаления накипи. 
Удаляет известковые отложения, седименты и  улучшает работу фильтра. 
Дозировка: 
Добавлять во внутрь фильтра.  
Песочные фильтры 
Размер фильтра = 
От 4 до 6 м³ / ч          от 7 до 10 м³ / ч               от 11 до 15 м³ / ч 
       2 литра                   3 литра                              5 литров 
фильтры D-E 
Смочить пластины, свечи зажигания или диски в 25% растворе на 12 часов. Затем промыть водой.

FERAFLOC

Связывает ионы солей металлов. Тормозит образование коричневых пятен на лайнере (сульфид водорода).

Дозировка: Влить 40 мл реагента (один колпачок) из расчета на 50 м³ непосредственно в скиммер (см. Инструкция по применению от  производителя ).

PROTECT LINER

Очень сильное бактерицидное средство, препятствует развитию микроорганизмов под лайнером.

Наносится на стенки бассейна перед монтажом лайнера или армированной плёнки Алькорплан. Дозировка:

Разведите 0,25 л в 10 л воды. Распылить или нанести средство на стенки бассейна. Оставить до полного высыхания. Примерный расход 5 Л на 100 М2

AQUATARTRE

Сильное кислотосодержащее средство для очистки чаш бассейнов, бортиков, переливов. Дозировка:

Развести  0,2-1 л препарата в 1 л воды, в зависимости от объема (масштаба).

Использовать защитные перчатки.

PURIVER

Средство для консервации бассейна тройного действия:

- предотвращает распространение водорослей;

- предотвращает образование накипи и загрязнений;

- облегчает очистку бассейна весной.

Добавлять в воду бассейна

Дозировка:

От 3 до 5 литров на 100 м³, жесткость воды ниже 35 ° 
От 5 до 7 литров на 100 м³, жесткость воды выше 35 °

AQUAHIVER

Продукт для предотвращения образования водорослей и накипи зимой.

Добавлять в воду бассейна перед форсунками возврата

Дозировка:

От 3 до 5 литров на 100 м³, жесткость воды ниже 35 ° 
От 5 до 7 литров на 100 м³, жесткость воды выше 35 °

PUISSANCE 4

1 таблетка выполняющая 4 функции одновременно:

- Дезинфекция в связи с активным хлором 
- Альгицид долговременного действия предотвращает образование водорослей и убивает существующие водоросли 
- Флокуляция

- Регулирование хлора плюс добавление стабилизатора

Не следует добавлять непосредственно в воду бассейна, поместить во внутрь скиммера.

Дозировка: 2 таблетки PUISSANCE 4 на 50 м³  еженедельно.

AQUADUO  – двуслойный брикет

Скорость растворения варьируется в 2 этапа :

- Шоковое хлорирование, верхний голубой слой бытро растворяется увеличивая содержание хлора

- Медленная дезинфекция, нижний белый слой медленно растворяется обеспечивая еффективное действие в течении 1 недели

AQUACHLORIT 20 - Нестабилизированный хлор

В гранулах, на основе гипохлорита кальция. Настоятельно советуем преминять для мягкой воды, а также для воды содержащей высокий уровень стабилизирующих средств.

ЖИДКИЙ ХЛОР –

Для постоянного автоматического хлорирования. Он содержит смягчитель для предотвращения образования накипи и антикоррозионное средство. См раздел автоматических дозировочных станций.

ПРЕИМУЩЕСТВА BIO UV

- Экологически чистая УФ обработка

- Сокращение потребления других химических средств

- Обработка воды инсектицидом

- Повышенный комфорт купающихся

Автоматическая дозация pH

Дополнительная дозация если уже имеется установка для солевого электролиза или дозатор хлора. Точен и надёжен : исключает возможность больших колебаний в  показателе Рн

Автоматическая дозация pH / Хлор

Лёгкость и удобство. Обработка осуществляестя автоматически. Label Bleu предлагает 2 варианта : Regul System и Control System которые могут работать с хлором или бромом. Сборка и обслуживание очень просты, можно добавить или заменить уже существующую установку. Точность и надёженость : постоянный уровень дезинфицирующих средств.

COMPU CHLOR 2 установка для электролиза

Лёгкость и удобство. Автоматически осуществляет электролиз соленой воды в бассейне. Соль превращаясь в хлор уничтожает бактерии и водоросли. Хлор в воде рекомбинируясь с натрием превращается в соль и процесс начинается заново.

Установка способна работать при низкой концентрации соли (3-4 г на 1 литр воды).

Панель управления с цифровым дисплеем и световыми индикаторами: отсутствия соли, избытка соли, отсутствия воды, полярности.

AQUAFLASH

- Альгицидное и обеззараживающее средство на базе перекиси водорода

- Быстрое уничтожение бактерий и вирусов. Из-за шокового эффекта усиливается бактерицидное действие хлоросодержащих средств

- Может сочетаться с любыми средствами по уходу за водой

Aquafloc liquide – Жидкий флокулянт, для быстрой обработки мутной воды. Остановить работу фильтра. Вечером выливается прямо на гладь воды с помощью лейки несколько флаконов. Утром, когда грязь осела на дно, убрать ручным пылесосом.

Дозировка: Разбавить 1 л в расчете на 50 м³

Aquafix мешочки, Положите в каждый скимер по одному мешочку Аquafix, и меняйте их при каждой обратной промывке.

Дозировка:1 мешочек на 50 м³

AQUACAL

- Смягчитель воды предотвращающий образование накипи на стенах, трубах и фильтрах

- Тормозит выпадение солей кальция

- Предотвращает помутнение воды

Добавлять в воду когда ТН достигает 22-25 F° (нормальный ТН находится между 10-20 F°)

Предпочтительно использовать в начале открытия купального сезона до первого использования бассейна. Дозировка: 
0,25 литра на 10 м³, на твердость ниже 40 ° 
0,30 литра на 10 м³, на твердость выше 40 ° 
Постепенно адаптировать к скорости подачи воды.