БЛОКИ  УПРАВЛЕНИЯ  ФИЛЬТРАЦИЕЙ  И НАГРЕВОМ

«Дарин-про» (Россия)

«НАВИГАТОР-СТАНДАРТ» 220В: многофункциональный микропроцессорный прибор для переливного или скиммерного бассейна с программированием времени работы насоса фильтра по электронному таймеру.

Цифровой электронный термостат.

ЖК-дисплей с индикацией текущего времени, даты, дня недели, режима работы, температуры, долива, аварии и ошибок.

Светодиодные индикаторы режима работы насоса фильтра, дезинфекции, нагрева, долива и уровня воды в накопительной емкости, аварийной ситуации.

Наличие «сухих контактов» для вывода сигнала «Авария» при аварийных ситуациях.

Энергонезависимая память, резервное питание для сохранения текущего времени.

Программируемая электронная защита по току электродвигателя насоса фильтра (до 10А).

Возможность (опция) дистанционного контроля и управления прибором с помощью ПК через интерфейс RS 485 с открытым протоколом ASCII. Возможна интеграция в систему «умный дом».

В комплект входит датчик температуры РТ 1000 с кабелем 3м.

Арт. 01 28 00 000

Технические характеристики:

Корпус в настенном исполнении                                                                      240 х 160 х 90мм

Вес                                                                                                                                    1 кг

Диапазон рабочего напряжения                                                                                    185-240в

Потребляемая мощность                                                                                                10Вт

Присоединяемая мощность насоса                                                                               1,5кВт

Присоединяемая мощность насосов и клапанов подогрева                                       0,4кВт

Присоединяемая мощность вентилей долива и устройств дезинфекции                 0,3кВт

Общая присоединяемая мощность                                                                                2,2кВт

Диапазон рабочих температур                                                                                      0..+40 0С

Класс защиты                                                                                                                   IP65

Размер дисплея                                                                                                                76х25мм

Высота шрифта дисплея                                                                                                  4 мм

Длина кабеля датчика температуры РТ 1000 может быть увеличена по предварительному запросу!

«НАВИГАТОР-МОНО» 220В: многофункциональный микропроцессорный прибор для переливного или скиммерного бассейна с программированием времени работы насоса фильтра по электронному таймеру.

Выбор режима фильтрации: непрерывная/периодическая.

Устанавливается на 6-ти позиционный вентиль (с плоской поверхностью) с боковым или верхним расположением и подсоединением 1,5” и 2” фирм производителей “Astral”, “Praher”, “Kpipsol”

Цифровой электронный термостат.

ЖК-дисплей с индикацией текущего времени, даты, дня недели, режима работы, температуры, долива, аварии и ошибок.

Светодиодные индикаторы режима работы насоса фильтра, дезинфекции, нагрева, долива и уровня воды в накопительной емкости, аварийной ситуации.

Наличие «сухих контактов» для вывода сигнала «Авария» при аварийных ситуациях.

Энергонезависимая память, резервное питание для сохранения текущего времени.

Программируемая электронная защита по току электродвигателя насоса фильтра (до 10А).

В комплект входит датчик температуры РТ 1000 с кабелем 3м.

Арт. 01 30 00 000

Шестипозиционный вентиль в комплект не входит!!

Длина кабеля датчика температуры РТ 1000 может быть увеличена по предварительному запросу!

Технические характеристики:

Корпус                                                                                                               200 х 200 х 130мм

Вес                                                                                                                                    1 кг

Диапазон рабочего напряжения                                                                                    185-240в

Потребляемая мощность (без 3-х ходового вентиля)                                                 15Вт

Присоединяемая мощность насоса                                                                               1,5кВт

Присоединяемая мощность насосов и клапанов подогрева                                       0,4кВт

Присоединяемая мощность вентилей долива и устройств дезинфекции                 0,3кВт

Присоединяема мощность 3-х ходового вентиля                                                        до 80Вт

Общая присоединяемая мощность                                                                                2,3кВт

Диапазон рабочих температур                                                                                      0..+40 0С

Класс защиты                                                                                                                   IP65

Размер дисплея                                                                                                                60х33мм

Высота шрифта дисплея                                                                                                  3 мм

«НАВИГАТОР-ТАЙМЕР» 220В: микропроцессорный прибор с программированием времени работы насоса фильтра по электронному таймеру.

Цифровой электронный термостат.

ЖК-дисплей с индикацией текущего времени и температуры.

Светодиодные индикаторы режима работы насоса фильтра, нагрева, срабатывания защиты по току.

Энергонезависимая память, резервное питание для сохранения текущего времени.

Программируемая электронная защита по току электродвигателя насоса фильтра (до 10А).

Наличие «сухих контактов» для вывода сигнала «Авария» при аварийных ситуациях.

В комплект входит датчик температуры РТ 1000 с кабелем 3м.

Арт. 01 10 00 000

Технические характеристики:

Корпус в настенном исполнении                                                                      175 х 120 х 55мм

Вес                                                                                                                                    1 кг

Диапазон рабочего напряжения                                                                                    185-240в

Потребляемая мощность                                                                                                3,2Вт

Присоединяемая мощность насоса фильтрации                                                          1,5кВт

Присоединяемая мощность насосов и клапанов подогрева                                       0,8кВт

Присоединяемая мощность вентилей долива и устройств дезинфекции                 0,8кВт

Общая присоединяемая мощность                                                                                3,5кВт

Диапазон рабочих температур                                                                                      0..+40 0С

Класс защиты                                                                                                                   IP65

Размер дисплея                                                                                                                47х16мм

Высота шрифта дисплея                                                                                                  4 мм

Длина кабеля датчика температуры РТ 1000 может быть увеличена по предварительному запросу!

Комплект электродов -5шт.

Комплект из 5-ти навесных кондуктометрических электродов для фиксирования различных уровней воды в накопительной емкости с держателем электродов.

Электрод представляет собой запрессованный в пластмассовый корпус стержень из нержавеющей стали, к которому подсоединен специальный провод длиной 5м разного  цвета.

Арт.04 01 05 000

Трубка для датчика температуры РТ 1000

Арт. 09 01 00 000

Регулятор температуры с дисплеем «ОВЕН» (Россия)

ТРМ 1

Приборы предназначены для  измерения температуры или другого параметра и двухпозиционного регулирования этой величины. Обеспечивают управление процессом нагрева или охлаждения. Возможна работа в режиме сигнализации выхода параметра за установленные пределы. Имеется режим "Улучшенное регулирование", который позволяет в большинстве случаев избежать перерегулирования. Приборы работают с датчиками ТСМ, ТСП, ТХА, ТХК, 4...20мА, 0...20мА, 0...5мА, 0...10 В. Гос. Реестр№ 17023-98

Схема подключения

Технические характеристики:

Напряжение питания переменного тока                                                        90…245 В

Частота напряжения питания                                                                          47...63 Гц

Потребляемая мощность                                                                                  не более 7 ВА

Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей    24 ± 2,4 В

Максимально допустимый ток источника питания                                       80 мА

Габаритные размеры                                                                                        96 х 96 х 65, IP65

Температура окружающего воздуха                                                               –20...+50 °С

Термостат  Pahlen (Швеция)

Регулировка температуры от 0 – 45 град. С.

Арт. 12840

АВТОМАТИКА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ВОДЫ

Procopi (Франция)

Регулятор уровня с одним датчиком и электромагнитным клапаном RED -1.

Напряжение питания -230в.

Напряжение питания электромагнитного клапана -24в, переменного тока.

RED-1    Арт. 067 7000                                                      RED-2  Арт.  067 7200

Регулятор уровня с 5-ю датчиками и электромагнитным клапаном RED-2.

Напряжение питания -230в.

Напряжение питания электромагнитного клапана -24в, переменного тока.