## Руководство по монтажу

Бассейн для самостоятельного монтажа "Lago"

Данный плавательный бассейн изготовлен из самых качественных материалов и скрупулёзно проверен. В рамках непрерывных работ по усовершенствованию изделий мы оставляем за собой право на технические изменения. Данный тип бассейна спроектирован исключительно для монтирования в землю.

Перед началом монтажа внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством с целью избежания ошибок.

Во время монтажа бассейна наденьте защитные перчатки! Учитывая самые различные характеристики грунта, обратитесь к специалисту по строительству, так как мы не берём на себя ответственность и гарантию за собственно монтаж в землю, статическую прочность опорных стен,   бетонную забутку и вытекающие из этого повреждения.

Общие указания по монтажу в землю.

Бассейны для самостоятельного монтажа устойчивы против опрокидывания только после их установки в землю. Давление воды в прямой части бассейна между закруглений поглощается грунтом благодаря контакту между стенкой бассейна и опорной стеной. Поэтому бассейны следует вставить в землю вплоть до 5-10 см. В зависимости от вида н характеристики грунта в месте монтажа почва более или менее сильно давит на бассейн. По этой причине бассейн следует защитить от давления почвы, окружив его опорной стеной. Опорная стена вокруг бассейна состоит из 2 зон. У закруглений хватает относительно тонкой стенки, поглощающей давление почвы в качестве арки свода. В прямой части откосное разрушение земли можно предотвратить только с помощью тяжёлой стены, устойчивость которой должна быть выше чем горизонтально действующее давление земли.

Очень важно, чтобы зимой бассейн   оставался заполненным с целью предотвращения попадания холода под фундаментную плиту и её поднятия. Одновременно наличие воды не позволяет замёрзшей почве давить внутрь опорные стенки.

Выемка земли

Выяснив размеры бассейна и иные технические детали, можно приняться за выемку строительного котлована. Для проведения монтажных работ без каких-либо препятствий рекомендуем копать строительный котлован в длину на 50см, а в ширину на 1м больше, нежели размер бассейна. Котловану придайте такую отлогость, чтобы была исключена возможность аварий (просыпания) и повреждений всех видов во время монтажа.

Глубина котлована составляет от 115 до 145 см, включая толщину фундаментной плиты. Бассейн должен на 5-10 см возвышаться над уровнем окружающей почвы, при чём верхний край возводимой стены должен завершаться соответственно под профильными рейками поручней.

Фундаментная плита

Фундаментная плита должна укладываться в зависимости от характеристики почвы в месте монтажа. Она должна лежать на ненарушенном (естественном грунте). Если же грунт является рыхлым или вообще насыпным, то подошву следует дополнительно хорошо уплотнить и усилить фундаментную плиту. В случае сомнения обратитесь к специалисту по строительству. В нормальном случае достаточно уложить фундаментную плиту до внешнего края опорных стен и стены установить на плите. В зависимости от требований пластину следует армировать железобетоном. В фундаментной пластине можно сделать углубление. По окружности край фундаментной плиты соответственно форме бассейна должен быть горизонтальным в зависимости от размера бассейна 40-80см, а всесторонний уклон к продольной оси бассейна между двух точек "R" должен затем начинаться на глубине до 10 см (рис. 2а),

Внимание: если Вы не будете делать фундаментную плиту, то для опорных стен следует изготовить ленточный фундамент, в который необходимо добавить арматурную сталь в зависимости от свойств почвы. Арматурную сталь следует также монтировать вертикально, которая настолько возвышалась бы из ленточного фундамента, чтобы для опорной стены имелось соединение с 2 нижними слоями пустотелых кирпичей. По данному вопросу обратитесь к специалисту (2 рис.).

В зависимости от свойств почвы следовало бы провести и дренаж. Также необходимо выкопать ров для трубы донного стока

На фундаментную плиту наносится затирка. Донный слив необходимо заделать на узкой стороне (стороне шлакоотделителя) на расстоянии размера "R" в середине. Фланец с уплотнением донного стока должен быть заделан заподлицо с верхним краем затирки, Однако Вы также можете углубить площадку для спускного ящика и трубопроводной канавы и залить после выполненного монтажа (1 рис).

Размеры "R" отдельных габаритов бассейнов:

500х300 = 150 см 	916х460 = 230 см

630х360 = 180 см 	900 х 500 = 250 см

737х360 = 180 см 	1030х500 = 250 см

800х400 = 200 см 	1200 х 600 = 300 см

Размеры поставляемых бассейнов:

Длина + ширина см см

500-300

630-360

737-360

800-400

916-460

900-500

1030-500

1200-600

Опорные стенки

В зависимости от высоты бассейна и типа нетронутой почвы опорные стенки можно выполнить с различной толщиной и   различной конструкции. Возможны бетонные стенки и кладка из тяжёлого камня. В любом случае опорные стены должны быть армированы и соединены с фундаментной плитой с помощью арматурной стали или ленточного фундамента. Используя камни из тяжёлого бетона или опалубочные камни (ВШТ 30х50х25), после пространства после фиксации вертикальной арматурной проволоки следует заполнить бетоном с хорошим скольжением после 3 – 4 прямых слоев до тех пор, пока будет достигнута запланированная высота. (Рис. 2).

После того, как хорошо затвердеет строительный раствор и бетонная забудка в стене, в области опорных стен котлован можно осторожно заполнить землей и слегка уплотнить.

Внимание!

Размер в свету между обеими стенами должен быть на 6 см больше, чем размер бассейна в ширину!

Опорные стенки должны возводиться очень точными по размеру, так как более поздняя форма плавательного бассейна будет обуславливаться стенками.

Донные профильные рейки

Возведя стены, можно проложить донные профильные рейки. Для этого Вам необходимы профильные рейки и соединители согласно следующей таблице:

| Размеры бассейна: см, 500 х300 | Рейки на один полукруг: 3 х 1565 мм | Рейки по прямой на одну продольную сторону: 1 х 1233 мм 1 х 740 мм | Соединители всего: 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 х 360 | 3х1610 мм 1 х 805 мм | 2 х 1233 мм 1 х 200 мм | 14 |
| 737 х 360 | 3 х 1610 мм 1 х 805 мм | 3 к 1233 мм | 14 |
| 800х400 | 4 х 1565 мм | 3 х 1233 мм 1 х 275 мм | 16 |
| 916х460 | 4х3600 мм 1 х 800 мм | 3 х 1233мм 1 х 800 мм | 18 |
| 900 х 500 | 5 х 1565 мм | 3 х 1233 мм 1 х 250 мм | 18 |
| 1030 х 500 | 5х 1565 мм | 4х 1233мм 1 х 350 мм | 20 |
| 1200х600 | 6х1565 мм | 4 х 1233 мм 1х 1000мм | 22 |

Соедините профильные рейки и профильные соединители. В соединителях оставьте примерно 5 мм промежуток. Ещё раз проверьте горизонтальность профильных реек с помощью ватерпаса (3 рис.).

Теперь проверьте, совпадают ли диагональные размеры прямых продольных сторон, путём измерения от конца соответственно последней прямой рейки одной стороны по диагонали к последней прямой рейке другой стороны. Отклонения в размере необходимо исправить путём смещения реек (рис. За).

# Рис. 3

# Рис. 3а

Вставление стальной стенки

Вместе со своими помощниками поставьте стальную стенку на доску (опалубочный щит или тому подобное) и следите за тем, чтобы предварительно выбитые вырезы для впускной форсунки и шлакоотделителя находились вверху. Перед тем, как развернуть стальную стенку, следует определить предполагаемое место шлакоотделителя. Предварительно перфорированный вырез шлакоотделителя находится примерно в 1 м от начала стенки. Следите за тем, чтобы покрытая белым слоем сторона стальной стенки находилась снаружи. Во время вставления стальной стенки в качестве вспомогательного средства для монтажа можно наложить несколько профильных реек для стабилизации стенки (5 рис.). Стенка соединяется с алюминиевым вставным профилем. Этот профиль можно двигать через фальцы концов стенки без применения силы, если промежуток составляет 5 мм. Корректуру промежутка можно легко провести, плотно сдвигая или широко раздвигая друг от друга нижнюю реечную окружность. Следите за тем, чтобы скошенная сторона вставного профиля была внутри/вверху, соответственно фальцам стены (6 рис.). В области обеих стен с помощью прилагаемых болтов и дюбелей закрепить стальную стенку поверх уровня воды. Предварительно перфорированный вырез для шлакоотделителя и круглый вырез для впускной форсунки легко выжимаются из стальной стены. Необходимо хорошо защитить от коррозии края вырезов отверстий для шлакоотделителя и впускной форсунки, а также иных вставляемых частей. Для этого пригодны цинковая паста или цинковый аэрозоль, а также совместимый с PVC уплотнительный материал в

качестве защиты краёв. Однако если Вы выберите иной способ установки и не нуждаетесь в этих отверстиях, то вырезы следует заклеить полиэтиленовой клейкой лентой с внутренней стороны бассейна.

Шлакоотделитель должен находиться в середине закругления. Там для фильтровальной   установки   непосредственно   у   бассейна   можете забетонировать колодец, который необходимо снабдить отводом к канализационному трубопроводу для избежания затопления насоса. Все бассейны со стальными стенками должны иметь ввод потенциалов в стальной стенке.

# Рис.6

Дно бассейна

Для защиты внутренней оболочки настоятельно рекомендуем использовать защитный слой-ковёр. Непригодное основание может привести к выцветанию или преждевременному затвердению внутренней оболочки. Поэтому никогда не вставляйте внутреннюю оболочку без защитного слоя. Внутренняя сторона донных профильных реек накройте мелкопросеянной землёй высотой примерно в 3 см. Защитный слой-ковёр разрежьте таким образом, чтобы он по окружности был примерно на 10-15 см выше стальной стенки, Этот выступ с помощью полиэтиленовой клейкой плёнки приклейте к стене бассейна внутри. Отдельные дорожки следует вложить внахлёстку примерно на 10 см (7 рис.).

Если Вы не используете слой-ковёр, то обязательно следует вложить защитный тент из полиэтиленовой плёнки, которая также по окружности примерно на 10-15 см выше стальной стенки и крепится как слой-ковёр.

# Рис. 7

Подвешивание внутренней оболочки.

Внутренняя оболочка изготовлена из термопластичной поливинилхлоридной плёнки, т.е. при высоких температурах она становится особенно мягкой, эластичной и тем самым естественно большей. И напротив, эта плёнка становится твёрже, менее эластичной и меньшей при низких температурах. Поэтому следите за тем, чтобы внутренняя оболочка подвешивалась только при внешней температуре от 12С до -25С и не при сильном солнечном свете. Таким образом Вы сможете избежать слишком сильного образования складок или разрыва пленки, На основании свойств материала изготовитель и продавец плавательных бассейнов не может гарантировать Вам, что монтаж внутренней оболочки произойдет совершенно без складок. Внутренняя оболочка раскроена по размеру бассейна и сварена в один кусок, В верхнем крае находится профиль для подвешивания в стальную стенку. По внутренней оболочке ходите босиком или в мягкой обуви, не наносящей повреждений плёнке.    Сначала  осторожно  разверните  внутреннюю оболочку в бассейне таким образом, чтобы донный сварной шов соответственно форме бассейна лежал на равномерном расстоянии к стальной стенке. Для этого внутренние стенки сложите вовнутрь. Правильно разложив плёнку, подтяните вверх боковую стенку внутренней оболочки и навесьте её в стальную стенку. Внутренние оболочки наших бассейнов из стальной стенки изготовлены с минусовым допуском для максимального уменьшения образований складок. Появляющиеся поперечные складки в стенной части внутренней оболочки  можно сравнить путём смещения. Равномерно сдвигайте складки в донной части внутренней оболочки от центра бассейна наружу.

Выполнив все корректуры в месте насадки внутренней оболочки, можно надевать профильные рейки. Для этого Вам необходимо такое же число, как и для дна (Рис. 8). На первую профильную рейку надвиньте один профильный соединитель, в который вставляется следующая рейка и т.д. Только тогда прочно прижмите профильные рейки, когда будут замкнуты полуокружности, Во время заполнения Вам следует ещё оставаться в бассейне до тех пор, пока дно на 2-Зсм будет заполнено водой. Теперь Вы ещё можете ладонью сравнить складки изнутри наружу. Следите за тем, чтобы бассейн постоянно хотя бы частично оставался заполненным, так как иначе может дать усадку плёнка. Также и во время генеральной очистки бассейн должен оставаться опорожненным только на короткое время.

Установка встроенных деталей

Все встроенные детали, такие как шлакоотделитель, впускные форсунки, донный сток, фонарь или противоточная флотационная установка должны быть снабжены фланцами и прокладками.

а) Донный сток

Перед вкладыванием внутренней оболочки над донный стоком необходимо разрезать защитный слой-ковёр, чтобы фланец был открытым. Целесообразно приклеить прокладку на донном стоке. Уложив внутреннюю оболочку, при уровне воды примерно в 4-5 см подложите вторую прокладку под фланцевое кольцо и завинтите его на донном стоке. Сразу после этого можно легко разрезать плёнку внутри. Разумеется, предварительно необходимо провести трубопровод таким образом, чтобы не выступала йода.

б) Шлакоотделитель и прочие встроенные детали

Здесь одну прокладку следует вложить снаружи между стальной стенкой и встроенной деталью, а вторую соответственно внутри между фланцем и плёнкой. Выреза в плёнке следует делать лишь тогда, когда уровень воды в бассейне будет не менее 50-60 см, а плёнка будет натянута. Во время всех работ по уплотнению долговечными эластичными материалами (силиконом) таких стальных деталей, как профильные рейки, стальные стенки, бортики для сидения и т.д. можно использовать только бескислотный силикон. На повреждения, вызванные коррозией вследствие использования непригодного силикона, гарантия не даётся.

Засыпка обеих полуокружностей

Также и обе полуокружности должны быть снабжены забуткой из тощего бетона (бетон В 10) толщиной в 10-15 см. При этом рекомендуется выполнить следующие действия:

а) на высоту примерно в 100 см наполните бассейн водой.

б) прикрепите стиродуровые плиты (толщиной в 20мм) к стальной стенке снаружи с помощью клейкой ленты.

в) равномерно по кругу засыпьте полуокружности землистовлажным тощим бетоном В 10 слоями, не встряхивая и не трамбуя, также не используйте литого бетона! Забутовка должна осуществляться крайне тщательно, чтобы давление тощего бетона не деформировало стенку бассейна, и следует проводить 2 ступенями.

г) Забетонировав 1 ступень, дать бетону схватиться. Затем полностью заполните бассейн водой и во 2-й ступени уложите оставшийся тощий бетон. Строительный котловая вокруг бассейна между обеими полуокружностями одновременно с забутовкой тощим бетоном может заполняться землёй между тощим бетоном и естественным грунтом только в том случае, если Вы используете опалубочные щиты и равномерно помешиваете их вокруг полуокружностей. Уплотнение выполняйте осторожно!

С нашей стороны ставится условие, чтобы используемые строительные материалы подвергались правильной обработке. Обязательно соблюдайте соответствующие указания по приготовлению и времени затвердения, а также инструкции по укладке.

Зимовка

Свойства материалов бассейна допускают зимовку бассейна, заполненного водой. Крупные загрязнения предотвращаются защитным брезентом. Ни в коем случае нельзя оставлять бассейн на зимовку под открытым небом в опорожненном состоянии, иначе он может быть подвергнут повреждениям, вызванным бурей, Также возможна усадка внутренней оболочки. Всё же обязательно проследите, чтобы уровень воды возле имеющихся встроенных отверстий, таких, как шлакоотделитель, впускная форсунка и т. д., находился под этими отверстиями не менее как в 5 см. Подвесные шлакоотделители и лестницы необходимо снять.

Уход за водой

Для того чтобы добиться неизменно высокого качества воды, обязательно использование средств по уходу и очистке воды. В соединении с высокопроизводительной фильтровальной установкой в течение всего купального сезона можно постоянно поддерживать высокое качество воды. Продавец или отдел изготовителя по обслуживанию клиентов охотно предоставит Вам бесплатную консультацию. Мы не берём на себя ответственности за последующие повреждения при эксплуатации изделий нашего производства, так как мы не можем вести контроль за надлежащей эксплуатацией или применением.

Бортики для сидения

На заводе-изготовителе могут быть установлены бортики для сидения. Однако они должны быть съёмными, чтобы была возможность замены пленки. Съёмными должны быть также профильные рейки после отвинчивания снятия бортиков. Бортики для сидения не входят в комплект поставки.