Паспорт на песчаный фильтр

г. Москва.

Песочно - фильтровальные установки

TIS 40 QS - TIS 80 QS – TIS 120 QS – TIS 160

Перед началом монтажа Вам необходимо скрупулезно ознакомиться с настоящей инструкцией, а так же прилагаемыми инструкциями изготовителя насосов, так как правильное использование и уход являются лучшей гарантией долговечности прибора.

Мы не можем взять на себя ответственность за повреждение при эксплуатации изделий из нашего комплекта поставки, так как мы не можем контролировать правильность эксплуатации и использования.

Сохраните счета Вашего поставщика. Они понадобятся при возможных рекламациях во время гарантийного срока.

Серия фильтров TIS снабжена пластмассовым корпусом фильтра, изготовленным из армированного стекловолокном полипропилена низкого давления.

Поскольку установки прочно монтируются с помощью поливинилхлоридных труб и фитингов, во всасывающую и напорную линию следует вмонтировать шаровой кран. Для того, чтобы на низком уровне держать сопротивление трение труб, лучше всего использовать плавные колена. В случае более высокого расположения установки над уровнем воды, следует строить обратный клапан во всасывающую линию.

Следует регулярно чистить решетчатый барабан в корпусе насоса. Для этого обязательно закройте заранее всасывающую и напорную линию, с тем, чтобы над двигателем не бежала вода.	Нагревательные приборы любого типа монтируются в основном на напорной стороне (от фильтра к бассейну). Для того чтобы избежать повреждения на фильтровальной установке, следует обратить внимание на то, чтобы температура воды не превышала 35 гр. С.

В фильтровальных установках, находящихся на открытом воздухе и подверженных прямым солнечным лучам, может расцепиться встроенный автоматический защитный термопереключатель, и установка отключиться. После охлаждения установка включается автоматически. В таком случае рекомендуется установить защиту от солнца или эксплуатировать в малосолнечные часы.

TIS 160

Обозначение частей для TIS – 40 QS, TIS – 80 QS:

| 1. Верхняя часть корпуса | 9. Вентиляционная труба |
| --- | --- |
| 2. Нижняя часть корпуса | 10. Звезда фильтра |
| 3. Натяжное кольцо | 11. Поддон |
| 4. Натяжной болт | 12. Колпачок для слива |
| 5. Ограничительное кольцо (TIS - 80) | 13. 6-ти позиционный клапан |
| 6. Уплотнитель корпуса | 14. Манометр |
| 7. Вентиляционный клапан | 15. Насос |
| 8.Внутренняя верхняя система трубопроводов |  |

Обозначение частей для TIS 120 QS:

| 1. Верхняя часть корпуса | 9. Вентиляционная труба |
| --- | --- |
| 2. Нижняя часть корпуса | 10. Звезда фильтра |
| 3. Натяжное кольцо | 11. Колпачок для слива |
| 4. Натяжной болт | 12. 6-ти позиционный клапан |
| 5. Ограничительное кольцо | 13. Манометр |
| 6. Уплотнитель корпуса | 14. Насос |
| 7. Вентиляционный клапан |  |
| 8.Внутренняя верхняя система трубопроводов |  |
| Технические данные: | TIS 40QS/B | TIS 80QS/B | TIS 120QS/G |  |
| Фильтровальная среда | Кварц. песок | Кварц. песок | Кварц. песок | Кварц. песок |
| Фильтровальная мощность м3/ч | 8 | 12 | 13 | 20 |
| Соединение с напорной частью | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 2 |
| Соединение с всасывающей частью | 1 1/2” | 2” | 1 1/2” | 2 |
| Скорость фильтрования м/ч | 64 | 61 | 46 | 40 |
| Рабочее напряжение | 230В АС50 герц | 230В АС50 герц | 230В АС50 герц | 230ВАС50герц |
| Рабочее давление (макс. Допустимое) Кг/см2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| при высоте подачи мВС | 5 | 8 | 9 | 8 |
| Потребляемая мощность кВ | 0,58 | 0,45 | 0,85 | 1.4 |
| Поверхность фильтра, м2 | 0,125 | 0,196 | 0,283 | 0.51 |
| Наполнение песком, кг | 50 | 100 | 125 | 750 |

Предписания по технике безопасности

Прибор необходимо использовать в соединении с автоматическим выключением дифференциальной защиты УЗО (30мА). Обязательно соблюдайте правила подключения, соответствующие предписаниям ПУЭ, ПТЭ и ПТБ. Обратитесь к электрику.

Принцип действия фильтровальной установки и общие указания

Неочищенная вода плавательного бассейна насосом всасывается через пеноотделитель (скиммер). При этом крупная грязь задерживается уже в решетчатом барабане пеноотделителя. Мелкие грязевые частички выфильтровываются слоем песка, через который вода протекает сверху вниз. Очищенная вода направляется обратно в бассейн через клапан обратной промывки.

Монтаж  и пуск  в эксплуатацию фильтровальной установки

Помещая фильтровальную установку в шахте, в ней необходимо установить достаточно размеренный сток, для того чтобы предотвратить повреждения вытекающей водой вследствие утечки жидкости (напр. поломка трубы).

При монтаже несобранного насоса Вам следует соблюдать следующие положения:

- освободите от упаковки насос и поставьте на поддон таким образом, чтобы мотор был направлен к корпусу, и оба болта прилегали к шлицам внизу насоса.

- отвинтите нижнюю половину резьбового соединения (кольцом круглого сечения) от патрубка клапана насоса и вкручивайте в верхний отвод насоса, пока кольцо круглого сечения не будет хорошо уплотнять.

- вновь соедините резьбовое соединение и прикрепите насос с помощью обоих болтов на поддоне.

Для заполнения кварцевым песком, ослабьте зажимное кольцо и снимите верхнюю часть корпуса. Всыпьте предписанное количество кварцевого песка и накопите его посередине. Очистите прокладку корпуса и поверхности прилегания от песчинок и насадите верхнюю часть корпуса, оденьте и затяните зажимное кольцо. Вентиляционный клапан - если он не был смонтирован на заводе - ввинтите в верхнюю часть корпуса.

После того, как квалифицированно восстановите связь с плавательным бассейном посредством  или прочной системы трубопроводов, следует заполнить установку водой.

Конструкция клапана.

1. Корпус

2. Сальник

3. Распределитель

4. Сальник

5. Сальник

6. Пружина

7. Сальник

8. Крышка

9. Сальник

10. Ручка

11. Кольцо

12. Штифт

13. Винт

14. Гайка

15. Отвод

16. Стакан

17. Отверстие для манометра

1. Фильтрация.

2. Промывка фильтра.

3. Промывка рабочего клапана.

4. Сброс в канализацию.

5. Циркуляция.

6. Монтажное положение (самостоятельно не включать).

В процессе работы бассейна фильтр забивается отфильтрованной  взвесью,  поэтому при повышении давления до P (чистого фильтра) +  0,5 атм фильтр  необходимо  промыть, для этого нужно произвести следующие действия :

- выключить насос;

- перевести рабочий клапан в положение 2;

- открыть   кран слива в канализацию;

- включить насос;

- дождаться пока через индикаторное окно пойдет чистая вода;

- выключить насос;

- переключить рабочий клапан в положение 3;

- включить насос  на 2-3 секунды;

- выключить насос;

- перевести рабочий клапан в положение 1;

- закрыть кран слива в канализацию;

- долить воды в бассейн;

- включить насос.

ВНИМАНИЕ!  Все переключения производить при выключенном насосе.

Электрический нагреватель (теплообменник) на время промывки должен быть отключен.

Для уплотнения резьбы используйте только тефлоновую уплотнительную ленту - не слишком много, чтобы не сорвать подсоединения. При клееной конструкции дать схватиться не менее 12 часов.

Перед обратной промывкой следует отключить насос. Путем нажатия и вращения рычага можно установить клапан в нужной позиции.

Если фильтр загрязнен настолько, что фильтрационная производительность является недостаточной, следует выполнить следующие действия:

Отключить насос. Нажать и повернуть рычаг с позиции “Фильтрование” в позицию “Промывка фильтра”. Включить насос. Провести достаточную промывку. Возможен контроль через глазок в канальном соединении. Выключить насос. Вновь нажать и повернуть рычаг в позицию “Промывка рабочего клапана”. Дать не надолго поработать насосу и промыть фильтровальную среду. Отключить насос. Вернуть клапан в позицию “Фильтрование” и включить насос.

Зимовка фильтровальной установки

Фильтровальную установку нельзя подвергать морозу. Поэтому установки, находящиеся на открытом воздухе, после окончания купального сезона следует демонтировать, опорожнить, очистить и хранить в сухом , защищенном от мороза месте. Для быстрого, не вызывающего проблем опорожнения, служит сток фильтра, расположенный на боковой стороне корпуса, и ручной воздушный клапан в верхней части корпуса.

Во время зимовки следите за тем, чтобы был отвинчен манометр на шестипозиционном клапане, так как оставшаяся влага может повредить манометр.

Все резьбовые соединения всегда раскручивайте и закручивайте от руки.

Неисправности, их причина и устранение.

Двигатель не работает:

- Прекращена подача тока

- Сработала защита от перегрева

Вал двигателя неподвижен

(двигатель только гудит):

- Выключив установку, подтолкнуть колесо вентилятора

Насос всасывает воздух (из впускного отверстия бассейна улетучиваются воздушные шарики):

- Проверьте все резьбовые соединения на плотность.

- Слишком низкий уровень воды.

Слишком мала мощность фильтра:

- Забился решетчатый барабан.

- Кварцевый песок необходимо очистить путем обратной промывки.

При всех неисправностях электрической части установки обязательно обращайтесь к электрику.

Мы не берем на себя ответственность за все последствия, возникшие из-за неправильного монтажа, эксплуатации и электропроводки, несоответствующей СНИП, ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

Мы оставляем за собой право на технические изменения, направленные на улучшение наших изделий.

Уход за водой плавательного бассейна

Наши фильтровальные установки очищают воду от органических загрязнений. Однако для того, чтобы получить гигиенически безупречное качество воды, в нее необходимо добавлять соответствующие химические средства. Для этой цели рекомендуем использовать средства по уходу за водой от D & W, hth, Bayrol обеспечивающие кристально чистую и гигиеническую воду.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи!

Дата продажи «____» _________________ 2012г.

(495) 725-04-24				                                   М.П.

# Text boxes

TIS 40 QS

TIS 80 QS

TIS 120 QS

TIS 160B