ВОДОПАДЫ

Конструкция водопада изготовлена из нержавеющей стали марки AiSi 304.

Необходимая комплектация водопада:

-водопад с закладной деталью;

-устройство водозабора;

-насос;

-система трубопроводов;

-пневмовкнопка.

СХЕМА УСТАНОВКИ ВОДОПАДОВ

Водопад «Рондо 500»                                            Расход воды 30м3/час

Арт. АС 01.02

Водопад «Русалка 500»                                            Расход воды 30м3/час

Арт. АС 01.04

Водопад «Гусь 600»                                                   Расход воды 35м3/час

Арт. АС 01.10

ВОЗДУШНЫЙ МАССАЖ (ГЕЙЗЕР)

СХЕМА УСТАНОВКИ ГЕЙЗЕРА

Гейзер круглый

| Название | Артикул | Расход воздуха | D (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Гейзер 310 | АС 04.02 | 30м3/час | 310 |
| Гейзер 420 | АС 04.03 | 55м3/час | 420 |
| Гейзер 480 | АС 04.04 | 70м3/час | 480 |

Гейзер квадратный

| Название | Артикул | Расход воздуха | L (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Гейзер 400х400 | АС 04.051 | 60м3/час | 400 |
| Гейзер 500х500 | АС 04.061 | 100м3/час | 500 |
| Гейзер 600х600 | АС 04.071 | 140м3/час | 600 |

Лежаки

Лежак воздушного массажа одинарный арт. АС 04.09.           Расход воздуха 70м3/час

Лежак воздушного массажа двойной арт. АС 04.091.           Расход 140м3/час

ГИДРОМАССАЖНЫЕ ФОРСУНКИ

Арт. АС 06.09.  Расход 20м3/час. Форсунка массажная стеновая одноструйная.

Арт. АС 06.01. Расход 45м3/час. Форсунка стеновая шесть струй (6х18мм).

Арт. АС 06.05. Расход 45м3/час.

Форсунка донная шесть струй (6х18мм).

Регулятор подачи воздуха

Арт. АС 07.22

ПРОТИВОТОКИ ВСТРОЕННЫЕ

«Pahlen» (Швеция)

Противотоки Jet Swim компании «Pahlen»  представлены двумя моделями. Они подходят для любых типов бассейнов и просты в установке. Корпус изготавливается из бронзы, а лицевая панель из кислотостойкой нержавеющей стали.

JET SWIM 2000 уникальный противоток с множеством настроек. Поток 1300л/мин позволяет значительно улучшить физическую подготовку и технику плавания. Jet Swim включается одной кнопкой на лицевой панели. Плавная регулировка скорости, направление потока, подмеса воздуха так же легко производится с лицевой панели.

JET SWIM 1200 с потоком 900л/мин отличный помощник в улучшении техники плавания и физической формы. Jet Swim включается одной кнопкой на лицевой панели. Поток регулируется с помощью поворота лицевой панели. Возможны три режима работы. Два варианта скорости потока и один вариант подмеса воздуха.

| Технические характеристики | Jet Swim 2000 | Jet Swim 1200 |
| --- | --- | --- |
| Потр. мощн., кВт | 4,0 | 2,2 |
| Напряжение, В | 230/400 (~3 ф) | 230/400 (~3 ф) |
| Потребл.ток, А | 8,1 | 4,9 |
| Поток, л/мин | 1300 | 900 |
| Подключение | 2 ½” | 2” |

«Speck» (Германия)

BADU Jet smart standart

Новый дизайн с проверенным насосом.

Регулировка подачи воздуха и пневмокнопка в корпусе сопла. Компактные размеры без запорного вентиля.

| Технические характеристики | Badu Jet smart (~1 ф) | Badu Jet smart (~3 ф) |
| --- | --- | --- |
| Потр. мощн., кВт | 2,3 | 2,9 |
| Напряжение, В | 230 (~1 ф) | 400/230 (~3 ф) |
| Потребл.ток, А | 14,94 | 5,73 |
| Поток, л/мин | 667 | 750 |
| Массажное давление, бар | 1,7 | 1,8 |
| Насос | 21-50/43 GT 27° | 21-50/44GT 27° |
| Количество форсунок | 1 | 1 |

BADU  Jet super-sport

Для встраивания во все типы бассейнов. Подаваемый поток плавно регулируется, возможно подключение эффекта «воздушные пузырьки», так же возможно подключение: шланг-насадка с точечно-массажным соплом или пульсатор.

| Технические характеристики | Badu Jet super-sport (~1 ф) | Badu Jet super-spot (~3 ф) |
| --- | --- | --- |
| Потр. мощн., кВт | 3,9 | 3,8 |
| Напряжение, В | 230 (~1 ф) | 400/230 (~3 ф) |
| Потребл.ток, А | 22,94 | 7,4 |
| Поток, л/мин | 1250 | 1250 |
| Массажное давление, бар | 1,6 | 1,6 |
| Насос | 21-80/33G 29° | 21-80/33G 29° |
| Количество форсунок | 2 | 2 |

Массажный набор для всех противоточных систем      компенсационного плавания  BADU Jet.

ПРОТИВОТОКИ НАВЕСНЫЕ

Новая версия навесных противотоков, взамен предыдущих серий BADU Jet Impulse, Swing, Action.

Новинка!

| Технические характеристики | BADU Jet perla | BADU Jet riva | BADU Jet stella |
| --- | --- | --- | --- |
| Потр. мощн., кВт | 2,1/2,3 | 3,3/2,9 | 3,8 |
| Напряжение, В | 3N~400/230в/1~230в | 3N~400/230в/1~230в | 3N~400/230в |
| Потребл.ток, А | 4,2/14,3 | 6,35/16,6 | 7,3 |
| Поток, л/мин | 667/667 | 967/900 | 1250 |
| Массажное давление, бар | 1,2/1,2 | 1,6/1,6 | 1,6 |
| Насос | 21-81/31G | 21-81/32G/21-81/32RG | 21-81/33G |
| Количество форсунок | 1/1 | 1/1 | 2 |

Комплектуются встроенными светодиодными прожекторами белого или многоцветного свечения.

Размеры для установки:

# Навесной противоток FASTLANE от

ENDLESSPOOLS SWIMMING MACHINES (США).

У вас в доме установлен прекрасный бассейн. Он отлично подходит для игр и снятия напряжения после работы, но, к сожалению, не для физических нагрузок, так как его длины недостаточно для полноценной тренировки. Знайте, вы не первый, кто сталкивается с подобной проблемой. Компания Endless Pools Inc. (EPI), мировой лидер в производстве оборудования, создающего эффект противотока, разработала уникальный тренажер, который вы можете установить в своем бассейне. Познакомьтесь с Fastlane, системой, которая создаст противоток в вашем бассейне.

Скорость Fastlane можно регулировать от слабой струи до мощного (100м - 1:15мин) потока. Специализированная система Fastlane способна обеспечивать скорость потока до 100м за 1:08мин, что особенно подходит пловцам профессионалам при отработке заплыва на короткие дистанции.

1.Помимо плавания Fastlane идеально подходит для аква-аэробики, ходьбы в воде и любых других водных упражнений и игр.

2.Пульт дистанционного управления позволяет регулировать скорость потока максимально быстро, а 52 скорости позволяют регулировать скорость потока так, что плавать в нем может как профессиональный пловец, так и маленький ребенок, что не возможно в обычных струйных противотоках.

3.Преимуществом Fastlane является то, что он абсолютно не мешает членам Вашей семьи наслаждаться любимыми водными процедурами в то время, когда вы плаваете с активным противотоком.

4.Сложно поверить, что существует ровное, тихое течение без турбулентности, не испытав на себе возможности Fastlane.

Принцип работы

В корпусе Fastlane установлен водонепроницаемый двигатель, исключающий какие либо протечки, который приводит в движение 40-сантиметровый пропеллер и инновационную распределительную систему, выпрямляющую и выравнивающую водный поток. Два округлых поручня из нержавеющей стали, которые крепят Fastlane к бортику бассейна, подводят гидравлические шланги к двигателю в корпусе. Вода снизу поступает в решетчатый корпус Fastlane сразу с нескольких сторон, включая заднюю поверхность. В отличие от ванны или бассейна с узким 5 см отверстием, через которое осуществляется забор воды, площадь поверхности, через которую вода поступает в Fastlane составляет 0,43 кв метра, что (благодаря отсутствию узконаправленной всасывающей силы и наличию специальной решетки) полностью исключает возможность "засасывания". Надежная силовая установка мощностью в 5 лошадиных сил может располагаться на расстоянии до 60 метров от бассейна. Производительность противотока 1140 м3/ч!!!

Выбор места установки

Fastlane может быть установлена практически в любом бассейне, как скиммерном, так и переливном. А также во многих наземных бассейнах.

Fastlane может быть установлена в чаше бассейна, габариты которой составляют уровень воды всего 90 см. Говоря проще, если в бассейне можно плавать, то в нем можно установить систему Fastlane. Поскольку водная установка Fastlane крепится к так называемой "обходной дорожке" бассейна, это подразумевает наличие монолитной платформы шириной как минимум 60 см от края воды до места монтажа.

Если Ваша обходная дорожка недостаточно широкая, ее можно легко расширить, залив дополнительный участок бетоном для надежного крепления на нем монтажного кронштейна.

Решив вопрос с расположением водной установки Fastlane, необходимо определить, где будет находиться гидравлическая силовая установка, которая может быть удалена на расстояние до 60 метров от бассейна. С практической точки зрения удобно располагать силовую установку вместе с другим оборудованием бассейна, хотя также подойдут гараж или подвальное помещение с доступом электричества и наличием действующего стока в полу.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ПРОТИВОТОКА

- Deckmount: крепится на борт при помощи кронштейна, данный вариант будет оптимальным, если у Вас уже есть готовый бассейн, т.к. не требует внесения изменений в конструкцию чаши бассейна.

- Wallmount: крепится к заранее установленной заклданой, шланги выводятся через стену в техническое помещение,  оптимальный вариант если Вы только планируете  строительство бассейна.

Технические требования

1. Место установки противотока Fastlane должно быть выбрано в соответствии с габаритами противотока.

2. Стена бассейна, противоположная месту установки противотока должна находиться на расстоянии не менее 4 м

3. Противоток крепится на обходной дорожке бассейна, поэтому для монтажа требуется наличие монолитной платформы шириной не менее 60 см от края воды до места монтажа.

4. Глубина погружения противотока составляет 90 см от уровня воды, соответственно глубина бассейна в месте установки противотока должна составлять не менее 1.2 м.

5. Площадь поверхности воды бассейна должна составлять минимум 18 м2 для нормальной работы противотока Fastlane

6. Требуется предусмотеть место для установки привода противотока (масляного компрессора). Стандартная система Fastlane включает маслянные шланги высокого давления длиной 7.6 м, которые ограничивают расстояние от места установки противотока до места установки масляного компрессора. Длина шлангов может быть увеличена до 60 м (данная опция заказывается дополнительно). Компрессор должен быть защищен от подтоплений и осадков

7. К месту установки масляного компрессора Заказчиком должен быть подведен кабель сечением 3х2.5 мм Электропитание противотока имеет следующие параметры: 220В ± 5%, 3.7 кВт. Питание противотока должно осуществляться через автомат 25А и УЗО 25А с током утечки 30мА.

8. В чаше бассейна габариты масляного компрессора составляют 500х500х500мм. Место установки компрессора должно иметь достаточную площадь для монтажа и последующего обслуживания оборудования. Помещение должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию.

ГОРКИ ВОДНЫЕ  “ASTRAL” (Испания)

Материал полиэстер, стекловолокно, цвет голубой. Горки прямые, с правым или левым поворотом. Расход воды 2м3/час.

Горка с правым поворотом                                       Горка с левым поворотом

Горка прямая

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ   “PROCOPI” (Франция)

Фонтан «Гриб»

| ф. А (мм) | ф. В (мм) | Н (мм) | DN | ф. трубы (мм) | Насос (м3/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 140 | 2000 | 65 | 75 | 45 |
| 1200 | 168 | 2000 | 80 | 90 | 60 |
| 1600 | 220 | 2000 | 125 | 140 | 100 |
| 2000 | 273 | 2000 | 150 | 160 | 120 |

Фонтан «Зонтик»

| ф. А (мм) | В (мм) | DN (мм) | Насос (м3/час) | ф. трубы (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | 2500 | 100 | 60 | 110 |
| 220 | 2500 | 125 | 100 | 140 |

Фонтан «Еж»

| ф. А (мм) | В (мм) | С (мм) | Насос (м3/час) | ф. трубы (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 740 | 30 | 75 |
| 500 | - | 530 | 24 | 75 |

Фонтан «Цапля»

| ф. А (мм) | В (мм) | С (мм) | DxE (мм) | F (мм) | Насос (м3/час) | ф. трубы (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 710 | 1200 | 300х15 | 1030 | 30 | 75 |